## Slide 1: ガス主任技術者試験 基礎 part２ 熱力学
ガス主任ハック

## Slide 2: 基礎 part２ 熱力学
系
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 
計算問題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
○：出題 ◎誤答として出題
Notes: まずは、系について説明します

## Slide 3: 基礎 part２ 熱力学
空間のうち、検討対象の空間を系、その周囲を外界という
系には、孤立系、閉鎖系、開放系がある
系
外界
孤立系
閉鎖系
開放系
エネルギー
エネルギー
エネルギー
物質
物質
物質
外界との間でエネルギーも物質も交換しない
外界との間でエネルギーは交換するが、物質は交換しない
外界との間でエネルギーも物質も交換する
Notes: 空間のうち、検討対象の空間を系、その周辺を外界といいます
系には、孤立系、閉鎖系、開放系があります
孤立系は、外界との間でエネルギーも物質も交換しないです
閉鎖系は、外界との間でエネルギーは交換するが、物質は交換しません
開放系は、外界との間でエネルギーも物質も交換します

## Slide 4: 基礎 part２ 気体の性質
熱力学第一法則
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  |  |  | ○ | ◎ | ○ |  |  |  | ○
計算問題 | ○×2 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 
○：出題 ◎誤答として出題
Notes: 続いては、熱力学第一法則です。
熱力学第一法則は、文章問題も、計算問題もかなり、出題頻度が高いので、しっかりと押さえておきましょう

## Slide 5: 基礎 part２ 熱力学
エネルギー保存の法則
熱力学第一法則では、熱と仕事は等価である
（熱も機械的な仕事もエネルギーの一形態）
熱力学第一法則
計算式
仕事＝力の大きさ×力が動いた距離（変位した量） 圧力一定の気体では、仕事（W）＝圧力（P）×体積変化（V2―V1）
Notes: 熱力学第一法則とはエネルギー保存の法則です。
熱力学第一法則では、熱と仕事は等価です
計算式は、仕事＝力の大きさ×力が動いた距離（変位した量）です
圧力一定の気体では、仕事（W）＝圧力（P）×体積変化（V2―V1）

## Slide 6: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
熱力学第一法則によれば、熱と仕事は等価である

## Slide 7: 基礎 part２ 熱力学
物質の状態に応じて、物体自身が持つエネルギー
内部エネルギーは状態量（物質の状態によって決まる値で、その状態になるまでの経路には無関係）
熱力学第一法則
内部エネルギー
ホットコーヒーは熱という内部エネルギーを持っている！！
Notes: 内部エネルギーとは、物質の状態に応じて、物質自体が持つエネルギーです。
内部エネルギーは、状態量（物質の状態によって決まる値で、その状態になるまでの経路には無関係）です
イメージとしては、ホットコーヒーは見かけ上なんのエネルギーも持っていないが、熱という内部エネルギーを持っています。

## Slide 8: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
内部エネルギーは状態量であり、その状態になるまでの経路には無関係

## Slide 9: 基礎 part２ 熱力学
エンタルピーとは、内部エネルギーに圧力と体積の積を
加えた量のこと
熱力学第一法則
エンタルピー
計算式
エンタルピー＝内部エネルギー＋（圧力×体積）
エンタルピーって何？って理解しようとしない！そういうものと割り切って暗記！
Notes: エンタルピーとは、内部エネルギーに圧力と体積の積を加えた量のことです
計算式は、エンタルピー＝内部エネルギー+（圧力×体積）です

## Slide 10: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
エンタルピーとは、内部エネルギーに圧力と体積の積を
加えた量のことである

## Slide 11: 基礎 part２ 熱力学
熱容量：物質の温度を１K上げるのに必要な熱量
モル熱容量：気体１molの温度を１K上げるのに必要な熱量
熱力学第一法則
熱容量
物質
気体
１mol
1K
1K
熱容量
モル熱容量
Notes: 熱容量とは、物質の温度を１Kあげるのに必要な熱量のことです。
モル熱容量とは、気体1モルの温度を１Kあげるのに必要な熱量のことです

## Slide 12: 基礎 part２ 熱力学
圧力一定の場合⇒定圧モル熱容量（CP）
体積一定の場合⇒定積モル熱容量（CV）
熱力学第一法則
熱容量
計算式
理想気体においては、CP＝CV＋R（気体定数）
比熱比（γ）＝
気体の定圧モル熱容量は定積モル熱容量より大きい（CP＞CV）
比熱比（γ）は常に1より大きい
※γ⇒ガンマ
※モル熱容量＝比熱容量
Notes: 圧力一定の場合のモル熱容量を定圧モル熱容量（CP）といいます
また、体積一定の場合のモル熱容量を定積モル熱容量（CV）といいます
ちなみに、モル熱容量のことを比熱容量とあらわすこともあります
計算式は、理想気体において、CP＝CV＋R（気体定数）です。
また、比熱比（ガンマ）＝ｃｐ/ｃｖです

## Slide 13: 基礎 part２ 熱力学
加熱したときの、加えた熱量は物質の量と熱容量と
温度変化の積で求められる
熱力学第一法則
熱容量
計算式
加えた熱量＝物質の量×熱容量×温度変化
Notes: 加熱した時の、加えた熱量は物質の量と熱容量と温度変化の積で求められます
計算式は、加えた熱量＝物質の量×熱容量×温度変化です

## Slide 14: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
一定容積の容器に入れた温度25℃の空気3kgに、
21kJの熱を加えた。
加熱後の空気の温度（℃）はいくらか。
ただし、加えた熱はすべて空気の温度上昇に用いられるものとし、
空気の定積比熱容量Cv＝0.7ｋJ/（ｋｊ・K）とする

## Slide 15: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
一定容積の容器に入れた温度25℃の空気3kgに、
21kJの熱を加えた。
加熱後の空気の温度（℃）はいくらか。
ただし、加えた熱はすべて空気の温度上昇に用いられるものとし、
空気の定積比熱容量Cv＝0.7ｋJ/（ｋｊ・K）とする
計算式
加えた熱量＝物質の量×熱容量×温度変化

## Slide 16: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
加熱量と温度変化の計算には以下の式を用いる
Q=m×Ｃ×（Ｔ2－Ｔ1）
Q：加熱量 m：物質量 C：熱容量、 T1、T2：加熱前後の温度
今回は、容積一定のため、定積比熱容量（Cv）を用いる
加熱量（Q）＝物質量（ｍ）×定積比熱容量（Cv）×温度差（Ｔ2－Ｔ1）に
Q＝21ｋJ ｍ＝3ｋｇ Cv＝0.7ｋJ/（ｋｊ・K）＝0.7ｋJ/（ｋｊ・℃）T1＝25℃
を代入
21＝3×0.7×（Ｔ2－25）
21＝2.1×（Ｔ2－25）
10＝Ｔ2－25
Ｔ2＝35℃

## Slide 17: 基礎 part２ 気体の性質
熱力学第二法則
 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年
文章問題 |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 
計算問題 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | 
○：出題 ◎誤答として出題
Notes: 続いては、熱力学第二法則です

## Slide 18: 基礎 part２ 熱力学
機械的エネルギーと熱以外のエネルギーを完全に熱に変えることはできるが、その逆はできない
熱は高温度の物質から低温度の物質へ自然に移ることができるが、その逆が自然に起こることはない
熱力学第二法則
外気が冷えている場合、ホットコーヒーが冷えることはあれど、周囲の熱を吸収して温度が上がることはない
Notes: 熱力学第二法則では、機械的エネルギーと熱以外のエネルギーを完全に熱に変えることはできるが、その逆はできません
また、熱は高温度の物質から低温度の物質へ自然に移ることができるが、その逆が自然に起こることはありません
イメージとしては、外気が冷えている場合、ホットコーヒーが冷えることはあれど、周囲の熱を吸収して温度が上がることはないイメージです

## Slide 19: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第二法則
仕事を熱に完全に変えることはできる
熱を仕事に完全に変えることはできない

## Slide 20: 基礎 part２ 熱力学
系が外界と平衡状態になるまでに取り出せる仕事の最大値
熱力学第二法則
エクセルギー
※理解不要！エクセルギー＝最大値とだけ覚える！
Notes: エクセルギーとは、系が外界と平衡状態になるまでに取り出せる仕事の最大値です
ここは、よく理解しなくても大丈夫です。とりあえず、エクセルギー＝最大値とだけ覚えましょう

## Slide 21: 基礎 part２ 熱力学
高温熱源と低温熱源との間の、２つの等温変化と２つの断熱変化で構成された可逆サイクル
カルノーサイクルより高い効率の熱機関を作ることは不可能
カルノーサイクルを逆に動かすと、ヒートポンプになる
熱力学第二法則
カルノーサイクル
Notes: カルノーサイクルとは、高温熱源と低温熱源との間の、2つの等温変化と２つの断熱変化で構成された可逆サイクルです
カルノーサイクルより高い効率の熱機関を作ることは不可能です
カルノーサイクルを逆に動かすと、ヒートポンプになります

## Slide 22: 基礎 part２ 熱力学
熱力学第二法則
カルノーサイクル
計算式
カルノーサイクルの熱効率（η）＝
η（エータ）:熱効率 ：高温熱源温度
：低温熱源温度 ：吸収熱 ：放出熱
Notes: カルノーサイクルの計算式は、熱効率（エータ）＝です
カルノーサイクルの計算式は、熱効率（エータ）＝"Th−Tl" /"Th" ="Q1−Q2" /"Q1" です

## Slide 23: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第二法則
カルノーサイクルにおいて、次の温度条件のうち、
熱効率が最大となるものはどれか
高温熱源：1000K 、 低温熱源：300K
高温熱源：1000K 、 低温熱源：400K
高温熱源：1200K 、 低温熱源：600K
高温熱源：1400K 、 低温熱源：700K
高温熱源：1500K 、 低温熱源：900K

## Slide 24: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第二法則
カルノーサイクルにおいて、次の温度条件のうち、
熱効率が最大となるものはどれか
高温熱源：1000K 、 低温熱源：300K
高温熱源：1000K 、 低温熱源：400K
高温熱源：1200K 、 低温熱源：600K
高温熱源：1400K 、 低温熱源：700K
高温熱源：1500K 、 低温熱源：900K
計算式
カルノーサイクルの熱効率（η）＝
η（エータ）:熱効率 ：高温熱源温度 ：低温熱源温度

## Slide 25: 基礎 part２ 熱力学
練習問題
熱力学第一法則
カルノーサイクルの熱効率＝
1の熱効率＝＝＝0.7＝70％
2の熱効率＝＝＝0.6＝60％
3の熱効率＝＝＝0.5＝50％
4の熱効率＝＝＝0.5＝50％
5の熱効率＝＝＝0.4＝40％

## Slide 26: 基礎 part２ 熱力学
以上です
勉強お疲れさまでした！

## Slide 27
解説動画はこちら！
スマホで予習・復習しよう！